# Rentgenovo záření

- Elmagnetické záření s malou vlnovou délkou λ((10-12,10-8) m

s vysokou frekvencí     f(( 1016,1020)Hz

- Objev – prosinec 1895 Wihelm Conrad RÖNTGEN
  	  - pozoroval katodové záření ( elektrony uvolněné z katody ve vakuové trubici). Zjistil, že při dopadu katodového záření na anodu vzniká záření , které snadno prochází  i neprůhlednými látkami. Nazval toto záření X paprsky.

- za tento objev a studium záření dostal

v roce 1901 1. NC za fyziku

## Zdroje a vznik

- RTG záření vzniká v každé vakuové trubici, v níž mohou elektrony před dopadem na kovovou překážku (anodu) získat dostatečnou kinetickou energii (10keV)     1ev=1.602 . 10-19 J   …elektronvolt

- RENTGENTKA

– skleněná trubice vyčerpaná na vysoké vakuum(10-1-10-6 Pa)

- katoda – žhavený wolframový drát , který emituje elektrony

a ty jsou urychlovány elektrickým polem (U= 10kV – 400 kV )       směrem k anodě
- anoda – těžko tavitelný kov (platina, wolfram)
- anoda chlazena, aby snesla zahřátí při dopadu elektronů nebo rotuje, aby elektrony nedopadaly stále do stejného místa anody

## Vlastnosti

- ionizuje vzduch

- vyvolává zčernání fotografické desky

- je různě pohlcováno různými látkami – pohlcování závisí na atomovém čísle  Z látky, těžší prvky více pohlcují RTG záření

- tvrdé RTG – krátké vlnové délky, vysoká frekvence – lépe proniká

- měkké RTG – delší vlnové délky, nižší frekvence

## Spektrum rentgenového záření

RTG obsahuje dva druhy záření:

- BRZDNÉ ZÁŘENÍ

  - Vzniká zabržděním elektronů o anodu, nabitá částice s brzdným zrychlením dle Maxwella generuje elmag.záření

  - spojité spektrum, ohraničené nejkratší vlnovou délkou λmin (ex. max. frekvence fmax)

  - hranice λmin – závisí na napětí mezi katodou a anodou tj. na rychlosti dopadajících elektronů U( ( v( ( λmin( (fmax()
       		- nezávisí na materiálu anody

  - existenci minimální vlnové délky neumí klasická fyzika vysvětlit!!   Další neschopnost klasické fyziky!!
vysvětlení: RTG záření jako proud fotonů- nejvíce energetický foton ve spektru má energii odpovídající celé energii dopadajícího elektronu ( větší energii už foton mít nemůže)
tj.                  e.U     =     h.fmax

energie            energie fotonu…nejvyšší možná
           dopadu elektronu

- CHARAKTERISTICKÉ ZÁŘENÍ

- objev CH.G.Barkl  NC 1917

- nespojité čarové spektrum, složené z jednotlivých čar (podobně jako u světelných spekter plynů)

- vlnové délky příslušné jednotlivým čarám závisí na materiálu anody (vždy mají vlnovou délku větší než je minimální λmin)

- vzniká při přeskoku elektronů v atomech anody z vysoce excitované energetické hladiny, tato excitace je vyvolána dopadem elektronů na atomy anody

- tzv.RTG spektroskopie – analýza materiálů, materiál se bombarduje urychlenými nabitými částicemi, atomy materiálu se excitují a vyzařují charakteristické čarové RTG spektrum

## OBJEV KRYSTALICKÉ MŘÍŽKY

- 1912 – bylo prokázáno, že RTG má vlnovou povahu – jedná se o elektromagnetické vlnění s krátkou vlnovou délkou

- Max von Laue (NC 1914) – navrhl pokus, který tuto povahu prokázal. Pokus realizovali Fridrich a Knipping

- Povaha byla prokázána pomocí jevu typického pro vlnění – ohybu.

Ohyb je pozorovatelný na překážkách, 
jejichž rozměry jsou srovnatelné s vlnovou délkou vlnění,
v případě RTG musí být rozměry velmi malé – překážkou byla krystalová mřížka. Při pokusu byla RTG zářením ozařována destička z krystalu o tloušťce cca 0,5 mm, na fotografické desce vznikla pravidelná soustava osvětlených  plošek (interferenčních maxim).
Význam pokusu:

- Dokázal vlnovou povahu RTG

- Poprvé dokázal existenci krystalové mřížky !

Užití RTG záření:

rtg diagnostika – ZOBRAZOVACÍ METODA

( poprvé na bojištích 1.světové války – pojízdné rentgeny)
- rtg záření prochází tělem pacienta, těžší atomy pohlcují záření více – např. vápník v kostech, lehké atomy měkkých tkání méně, vzniká kontrastní zobrazení na fotografické desce – rtg snímek, případně je záření snímáno a zpracováno digitálně

CT TOMOGRAFIE -  RTG zdroj osnímkuje pacienta v různých směrech pod úhly 0 – 180 o – velký počet snímků s malou dávkou záření … po digitálním zpracování počítačem lze vyvolat obraz libovolného řezu orgánem pacienta ( tomé = řez )

…3D zobrazení

RTG defektoskopie - obdobná aplikace v technice, zobrazení defektů výrobků a stavebních konstrukcí, únavy materiálu – pneumatiky závodních vozů F1; celní kontroly kamionů …pojízdné RTG zdroje